ALLEGATO 1 al capitolato speciale d’appalto

Requisiti e caratteristiche minime dei nuovi automezzi e delle nuove attrezzature.

NB. Il mancato rispetto delle caratteristiche minime richieste dalla Pat ed indicate con * (asterisco)  sarà motivo di esclusione.

# LOTTO N° 1

Autospazzatrici da 7 mc. su autotelaio da t. 18

Quantità: 3 veicoli.     Importo totale a base d'asta: Euro 375.000,00=

Caratteristiche tecniche e prestazionali :

| AUTOTELAIO |
| --- |
| 1. | * | Massa complessiva t.18 | …………………….……. |
| 2. |  | Due assi | …………………….……. |
| 3. |  | Passo circa mm. 3.900.= | …………………….……. |
| 4. |  | Diametro di svolta circa mm.14.000.= | …………………….……. |
| 5. | * | Guida a destra | …………………….……. |
| 6. | * | Rapporto al ponte corto per dare una idonea velocità di lavoro | …………………….……. |
| 7. | * | Specificare portata utile dell’autotelaio | …………………….……. |
| MECCANICA |
| 8. | * | Motore a ciclo diesel EURO 5 | …………………….……. |
| 9. | * | Potenza motore almeno kw.180 | …………………….……. |
| 10. | * | Cambio meccanico plurifrazionato con rapporto idoneo per lavoro | …………………….……. |
| 11. | * | Trazione posteriore | …………………….……. |
| 12. | * | Ruote asse posteriore gemellate | …………………….……. |
| 13. | * | Bloccaggio differenziale | …………………….……. |
| 14. | * | Sterzo con idroguida | …………………….……. |
| 15. | * | Sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori | …………………….……. |
| 16. | * | Ammortizzatori anteriori e posteriori | …………………….……. |
| 17. | * | Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore | …………………….……. |
| 18. |  | Freni a disco anteriori e posteriori | …………………….……. |
| 19. | * | Freno motore e sistema frenante integrato con ABS | …………………….……. |
| 20. | * | Impianto ingrassaggio centralizzato e automatico | …………………….……. |
| 21. |  | Impianto elettrico a 24 v. | …………………….……. |
| 22. | * | Impianto pneumatico potenziato con essiccatore |  |
| 23. | * | Aspirazione aria motore veicolo sopra cabina | …………………….……. |
| 24. | * | Scarico motore veicolo verso l’alto dietro cabina | …………………….……. |
| CABINA |
| 25. | * | Cabina corta ribaltabile idraulicamente colore bianco | …………………….……. |
| 26. | * | Due posti in cabina | …………………….……. |
| 27. | * | Sterzo regolabile | …………………….……. |
| 28. | * | Sedile guida regolabile con sospensione pneumatica | …………………….……. |
| 29. |  | Sedili con appoggiatesta | …………………….……. |
| 30. | * | Fari rotanti omologati | …………………….……. |
| 31. | * | Specchi retrovisori regolabili elettricamente e specchi supplementari | …………………….……. |
| 32. | * | Climatizzatore con filtro antipolline | …………………….……. |
| 33. |  | Cristalli elettrici | …………………….……. |
| 34. | * | Impianto video con videocamera posteriore e monitor in cabina da 6 ‘’ | …………………….……. |
| 35. | * | Avvisatore acustico in fase di manovra in retromarcia e al ribaltamento del contenitore | …………………….……. |
| 36. |  | Ruota di scorta posizionata sul veicolo | …………………….……. |
| SPAZZATRICE |
| CONTENITORE RIFIUTI |
| 37. | * | Capacità di carico di mc. 7,00 | …………………….……. |
| 38. | * | Scarico materiale posteriore con comando idraulico, cernierato verso l’alto | …………………….……. |
| 39. | * | Costruito interamente in acciaio inox (indicare sigla tipo di acciaio) con botola posteriore per ispezione | …………………….……. |
| 40. |  | Scarico acqua dal contenitore | …………………….……. |
| 41. | * | Barriera interna al contenitore per rifiuti leggeri | …………………….……. |
| 42. | * | Sistema per pulizia delle griglie filtranti automatico | …………………….……. |
| 43. | * | Tubo posteriore per aspirazione pozzetti a sospensione pneumatica con diametro almeno di mm. 200 e lunghezza mm. 4.000 | …………………….……. |
| 44. | * | Angolo di ribaltamento del contenitore di almeno 40° | …………………….……. |
| GRUPPO TURBINA |
| 45. |  | Portata aria della turbina minimo mc/h 10.000 | …………………….……. |
| 46. |  | Turbina rotativa in acciaio o materiale antiusura (indicare il materiale costruttivo) | …………………….……. |
| 47. | * | Turbina azionata da motore ausiliario (specificare il tipo di accoppiamento motore-turbina) | …………………….……. |
| MOTORE AUSILIARIO |
| 48. | * | Potenza motore minimo KW 65 | …………………….……. |
| 49. | * | Raffreddamento ad acqua | …………………….……. |
| 50. | * | Scarico in altezza indipendente dall’autotelaio | …………………….……. |
| 51. | * | Filtro aspirazione a secco con doppia filtrazione | …………………….……. |
| 52. | * | Cofanatura del motore ausiliario con pannelli fonoassorbenti | …………………….……. |
| GRUPPO ASPIRANTE |
| 53. | * | Gruppo aspirante montato sulla destra del veicolo | …………………….……. |
| 54. | * | Larghezza minima di lavoro mm. 2.000 | …………………….……. |
| 55. | * | Diametro spazzola esterna mm. 750 | …………………….……. |
| 56. |  | Spazzola o rullo interno | …………………….……. |
| 57. |  | Spazzola dietro la bocca di aspirazione | …………………….……. |
| 58. |  | Bocca aspirante in acciaio o materiale antiusura (indicare il materiale costruttivo) | …………………….……. |
| 59. |  | Tubo aspirazione elastico con diametro da mm. 250 | …………………….……. |
|  | * | Possibilità di alzare o aprire la bocca aspirante con comando in cabina per aspirazione corpi voluminosi | …………………….……. |
| 60. | * | Sistema di sicurezza contro gli urti per il carrello e la spazzola (indicare funzionamento) | …………………….……. |
| 61. | * | Rientro e sollevamento automatico del carrello aspirante e delle spazzole all’inserimento della retromarcia | …………………….……. |
| 62. | * | Possibilità di regolare dal quadro comandi la pressione a terra delle spazzole, velocità di lavoro delle spazzole e il lavoro indipendente con le singole spazzole | …………………….……. |
| 63. | * | Faro da lavoro che illumina il gruppo spazzanate | …………………….……. |
| IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI |
| 64. | * | Serbatoio acqua da almeno lt. 1.400 in acciaio inox o vetroresina rinforzata | …………………….……. |
| 65. | * | Bocchettoni per caricamento acqua per caduta | …………………….……. |
| 66. | * | Pompa acqua con portata minima di lt/min 30 | …………………….……. |
| 67. | * | Livello visivo della quantità di acqua presente nei serbatoi | …………………….……. |
| 68. | * | Rampa ugelli per abbattimento polveri anteriore | …………………….……. |
| 69. | * | Impianto abbattimento polveri sui gruppi spazzanti idoneo | …………………….……. |
| 70. | * | Filtro acqua interposto fra serbatoio e pompa | …………………….……. |
| 71. | * | Arrotolatore con tubo in gomma da mt. 10 con lancia per lavaggio | …………………….……. |
| IMPIANTO IDRAULICO |
| 72. | * | Pompa idraulica azionata da motore ausiliario | …………………….……. |
| 73. | * | Serbatoio olio idraulico (indicare quantità olio) | …………………….……. |
| 74. | * | Sistema di emergenza per il ribaltamento del cassone in caso di avaria del motore aus. | …………………….……. |
| QUADRO COMANDI IN CABINA |
| 75. | * | Avviamento e spegnimento motore ausiliario | …………………….……. |
| 76. | * | Acceleratore motore ausiliario | …………………….……. |
| 77. | * | Contagiri e conta ore lavoro | …………………….……. |
| 78. | * | Manometro temperature acqua e pressione olio motore ausiliario | …………………….……. |
| 79. | * | Spia carica alternatore | …………………….……. |
| 80. | * | Manometro pressione aria nei servizi dei gruppi aspiranti | …………………….……. |
| 81. | * | Selezionatore gruppi abbattimento polveri | …………………….……. |
| 82 | * | Dispositivo per il comando regolazione angolo di lavoro delle spazzole | …………………….……. |
| ACCESSORI |
| 83 | * | Vano porta attrezzi | …………………….……. |
| 84 | * | Tabella retroriflettente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 16.12.92 n° 495 (fig. 398) con freccia orientabile | …………………….……. |
| 85 | * | Due fari lampeggianti di profondità posteriori diametro mm. 280 | …………………….……. |

# LOTTO N° 2

Trattori da  CV. 330 (CE 97/68 ) con lama sgombra neve e turbo-fresa totale

Quantità: 2 veicoli.     Importo totale a base d'asta: Euro 433.000,00=

Caratteristiche tecniche e prestazionali :

| CARROZZERIA |
| --- |
| 1. | * | Cabina colore RAL 2011 o simile; | …………………….……. |
| 2. | * | N° 2 posti in cabina omologati; Indicare rumorosità massima in cabina; | …………………….……. |
| 3. | * | Posto guida con tutti i comandi reversibili per guida in retromarcia; | …………………….……. |
| 4. |  | Sedile guida riscaldato, a sospensione pneumatica; | …………………….……. |
| 5. | * | Cinture di sicurezza omologate per autista e passeggero; | …………………….……. |
| 6. | * | Cabina ribaltabile con comando idraulico | …………………….……. |
| 7. | * | Cabina riscaldata e con aria condizionata; | …………………….……. |
| 8. |  | Tettuccio apribile; Specchi retrovisori regolabili elettricamente e con sistema antisbrinamento; | …………………….……. |
| 9. | * | N° 6 fari supplementari da lavoro sopra cabina anteriori e posteriori; | …………………….……. |
| 10. | * | N° 2 fari girevoli omologati sul tetto cabina; | …………………….……. |
| 11. | * | Tergilunotto anteriore e posteriore; | …………………….……. |
| 12. | * | Lunotto posteriore con sbrinamento elettrico; Sistema di ventilazione supplementare per sbrinamento vetri durante le operazioni di utilizzo del rullo fresante; | …………………….……. |
| 13. | * | Volante con regolazione in altezza e inclinazione; | …………………….……. |
| MECCANICA |
| 14. |  | Passo circa mm. 3.000, peso a vuoto kg. 10.000; | …………………….……. |
| 15. | * | Motore turbo con intercooler; | …………………….……. |
| 16. | * | Potenza massima motore (CE 97/68) almeno CV. 330; | …………………….……. |
| 17. |  | Sistema iniezione a controllo elettronico; Predisposto per alimentazione con biodiesel (DIN EN 14214); | …………………….……. |
| 18. | * | Sistema avviamento a freddo; | …………………….……. |
| 19. | * | Freno motore con comando in cabina; | …………………….……. |
| 20. |  | Impianto elettrico a 12 V.; | …………………….……. |
| 21. |  | Serbatoio carburante almeno lt. 500; | …………………….……. |
| 22. | * | Trazione integrale inseribile con comando in cabina; | ………………………….. |
| 23. | * | Blocco differenziale anteriore e posteriore; | ………………………….. |
| 24. | * | Sospensione anteriore bloccabile per lavori gravosi; | ………………………….. |
| 25. | * | Presa di forza posteriore con 750/1000 giri/minuto con comando in cabina e esterno; | ………………………….. |
| 26. | * | Sistema di aspirazione aria motore idoneo per lavori di fresatura neve; | …………………….……. |
| 27. | * | Cambio con sistema di variazione della velocità continuo da km/h 0 a km/h 40 sia in avanti che in retromarcia; | …………………….……. |
| 28. | * | Sistema di regolazione della velocità automatico in funzione dello sforzo alla presa di forza; | ………………………….. |
| 29. | * | Impianto idraulico con pompa a portata variabile da lt. 150 circa e serbatoio separato dal serbatoio della trasmissione; Pompa idraulica di emergenza per funzionamento sterzo; | …………………….……. |
| 30. | * | N° 4 distributori idraulici a doppio e semplice effetto con regolazione della portata per ogni distributore con comando; | ………………………….. |
| 31. | * | Sollevatore posteriore con comando in cabina con la possibilità del doppio effetto sia in alto che in basso; | ………………………….. |
| 32. | * | Portata sollevatore posteriore di almeno kg. 8.000; | ………………………….. |
| 33. | * | Impianto idraulico anteriore e posteriore dimensionato in modo idoneo per il funzionamento della lama sgombraneve e del rullo fresaneve; | ………………………….. |
| 34 | * | Sistema meccanico di emergenza per il funzionamento della trasmissione anche in caso di avaria dell’impianto elettronico; |  |
| DOTAZIONI |
| 35 | * | Conforme alla direttiva CE fase III (allegare documentazione); | ………………………….. |
| 36 | * | Omologazione come macchina operatrice; | …………………….……. |
| 37 |  | Gancio di traino posteriore regolabile in altezza omologato; | …………………….……. |
| 38 |  | Impianto frenante per rimorchio; | …………………….……. |
| 39 |  | Pneumatici adatti per uso invernale stradale; | …………………….……. |
| 40 | * | Catene da neve marca Rud o equivalente per tutte le ruote; | …………………….……. |
| 41 | * | Libretto uso e manutenzione in lingua italiana; | …………………….……. |

Lama sgombraneve mt.3,30 a tre o più settori indipendenti a tutta altezza elastici e/o molleggiati, che consente l’ottimale adattamento al suolo in ogni condizione.

| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni: |
| --- |
| 1. | * | Lama dotata di dispositivo idraulico di orientamento destra-sinistra; | …………………….……. |
| 2. |  | Possibilità di estensione dell’inclinazione fino a 34 – 36° | …………………….……. |
| 3. | * | Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento e abbassamento; | …………………….……. |
| 4. | * | Valvola o altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e salvaguardia contro gli urti; | …………………….……. |
| 5. | * | Dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore, che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con minima rumorosità (p.es. sollevamento del settore, oppure sollevamento e arretramento o ribaltamento) | …………………….……. |
| 6. | * | Immediato automatico rientro in posizione del settore o dei settori interessati dall’ostacolo; | …………………….……. |
| 7. | * | Completa di piastra attrezzatura, con attacco e stacco rapido; | …………………….……. |
| 8. | * | Piastra attrezzatura (Tipo A) con guide di incastro posizionabili a diverse altezze; | …………………….……. |
| 9. | * | Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi; | …………………….……. |
| 10. | * | Telaio retrostante; | …………………….……. |
| 11. | * | Molle o elementi di trazione completi di regolatori meccanici per l'allineamento dei settori e per la taratura dello sforzo di sgancio; | …………………….……. |
| 12. | * | Pattini di appoggio regolabili o ruote regolabili; | …………………….……. |
| 13. | * | Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all’abrasione; | …………………….……. |
| 14. |  | Telo paraneve con telaio registrabile; | …………………….……. |
| 15. |  | Guida laterale (segnacordoli) di dimensioni ridotte; | …………………….……. |
| 16. |  | Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per protezione barriere; | …………………….……. |
| 17. | * | Serie di luci di posizione con supporti di gomma applicati direttamente sulla lama e relativi collegamenti; | …………………….……. |
| 18. | * | Blocco meccanico in fase di trasporto; | …………………….……. |
| 19. |  | Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza ai raggi UV; | …………………….……. |
| 20. | * | Indicare trattamento protettivo; | …………………….……. |
| 21. | * | Indicare trattamento di verniciatura, che deve essere a basso contenuto di piombo; | …………………….……. |
| 22. | * | Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente; | …………………….……. |
| 23. | * | Indicare materiali dei principali componenti; | …………………….……. |
| 24. |  | Larghezza complessiva circa 3,30 m.; | …………………….……. |
| 25. |  | Larghezza lame raschianti circa 3,10 m.; | …………………….……. |
| 26. | * | Altezza ostacolo superabile almeno 120 mm.; | …………………….……. |
| 27. | * | Indicare peso attrezzatura completa di piastra ed accessori, pronta all’uso; | …………………….……. |
| 28. | * | Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine); | …………………….……. |
| 29. | * | Allegare manuale d’uso e manutenzione e pezzi di ricambio in lingua italiana; | …………………….……. |

rullo TURBO-fresaneve frontale totale a un camino di lancio;

| Caratteristiche di funzionamento e dotazioni: |
| --- |
| 1. | * | Larghezza di sgombero almeno mm. 2.700; | …………………….……. |
| 2. | * | Diametro del rullo fresante almeno mm. 1.000; Diametro turbina di lancio mm. 1.000; | …………………….……. |
| 3. |  | Altezza di sgombero circa mm. 1.500; | …………………….……. |
| 4. | * | Gruppo riduttore a bagno d’olio; | …………………….……. |
| 5. | * | Funzionamento tramite presa di forza a 1.000 giri/minuto; | …………………….……. |
| 6. | * | Attacco a tre punti categoria 3; | …………………….……. |
| 7. | * | Cilindro supplementare per inclinazione laterale; | …………………….……. |
| 8. | * | Un camino per espulsione neve; | …………………….……. |
| 9. |  | Regolazione idraulica a 240° sul camino di espulsione; | …………………….……. |
| 10. | * | Pattini di regolazione per l’altezza di lavoro; | …………………….……. |
| 11. | * | Albero cardanico idoneo; | …………………….……. |
| 12. | * | Sistema di sicurezza in caso di urti o blocchi tramite spinotti di rottura e tranciamento; | …………………….……. |
| 13. | * | Sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; | …………………….……. |
| 14. | * | Blocco meccanico in fase di trasferimento; | …………………….……. |
| 15. | * | Serie di coltelli d’usura di ricambio; | …………………….……. |
| 16. | * | Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine); | …………………….……. |
| 17. | * | Allegare manuale d’uso e manutenzione e pezzi di ricambio in lingua italiana; | …………………….……. |
| 18. | * | Libretto uso e manutenzione in italiano; | ………………………….. |