ALLEGATO D – MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Fornitura di n. 1 unità navale di soccorso, in unico lotto, per la dotazione di servizio dell’Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro – CIG 7515875840.

IMPORTANTE

Se necessario, il concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dia puntuale evidenza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione, l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.

A.1) CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

| Caratteristiche | Valore richiesto | Valore offerto |
| --- | --- | --- |
| A.1.1. Dimensioni geometriche e caratteristiche principali |
| A.1.1.1 | Lunghezza fuori tutto dello scafo (LOA) | ≤ 13,50 m ≥ 12,00 m |  |
| A.1.1.2 | Larghezza massima dello scafo (BOA) | ≤ 4,50 m ≥ 3,30 m |  |
| A.1.1.3 | Velocità massima con lago calmo e dislocamento in condizioni di operazioni di soccorso (600 Kg) | ≥ 35 nodi |  |
| A.1.1.4 | Autonomia operativa in navigazione da crociera | ≥ 8 ore |  |
| A.1.1.5 | Velocità di crociera con mare stato 3 e vento forza 6 | ≥ 20 nodi |  |
| A.1.2. Scafo: requisiti generali |
| A.1.2.1 | Piano di coperta | ≥ 13,5 mq |  |
| A.1.2.2 | Compartimentazione | ≥ 2 |  |
| A.1.2.3 | Bottazzi | ≥ 300 mm |  |
| A.1.2.4 | Portata della scala per recupero sub e bagnanti | ≥ 250 Kg |  |
| A.1.2.5 | Plancetta di poppa | ≤ 1000 mm ≥ 600 mm |  |
| A.1.3. Apparati motore |  |  |
| A.1.3.1. | Potenza dei motori | ≥ 2x370 Cv < 2x550 Cv |  |
| A.1.3.2 | Dynamic Positioning System | ≥ vento forza 5 |  |
| Caratteristiche | Valore richiesto | Valore offerto |
| A.1.4. Impianto elettrico |
| A.1.4.1 | Fari a led illuminazione piano poppiero | ≥ 8000 lumen |  |
| A.1.4.2 | Faro di profondità a led | ≥ 45 Watt |  |
| A.1.4.3 | Dispositivi ottici blu a led su barra |  |  |
| A.1.4.4 | Fari subacquei per illuminazione perimetrale | ≥ 2500 lumen |  |
| A.1.4.5 | Generatore di corrente trifase | ≥ 16 Kw |  |
| A.1.4.6 | Generatore di corrente: peso complessivo |  |  |
| A.1.5. Allestimento |
| A.1.5.1 | Motopompa antincendio: portata | ≥ 800 l/min ≤ 1200 l/min |  |
| A.1.5.2 | Motopompa antincendio: pressione | ≥ 8 Bar |  |
| A.1.5.3 | Motopompa antincendio: materiale costruttivo corpo pompa (acciaio) | sì/no |  |
| A.1.5.4 | Monitor antincendio: portata | ≥ 800 l/min |  |
| A.1.5.5 | Monitor antincendio: materiale costruttivo (acciaio) | sì/no |  |
| A.1.6. Telecomunicazioni |
| A.1.6.1 | Visore termico | ≥ 1,2 Km uomo a mare |  |
| A.1.7. Allestimento |
| A.1.7.1 | Finestrature |  |  |
| A.1.7.2 | Gru: capacità di sollevamento | ≥ 400 Kg a 5 metri |  |
| A.1.7.3 | Argano da tonneggio: portata e velocità | portata ≥ 600 kg velocità ≥ 25 m/min |  |

A.2) ESTENSIONE DELLA GARANZIA

A.2.1 Estensione della garanzia sullo scafo

|  | MESI |
| --- | --- |
| Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto di 24 mesi per lo scafo dell’unità navale, espresso in mesi |  |

A.2.2 Estensione della garanzia sull’allestimento

|  | MESI |
| --- | --- |
| Periodo di garanzia oltre al minimo richiesto di 24 mesi per l’allestimento dell’unità navale, espresso in mesi |  |

A.3) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA

|  | Minore tempo di intervento in ore |
| --- | --- |
| Minore tempo di intervento per le manutenzioni delle seguenti dotazioni dell’unità navale rispetto ai tempi minimi previsti all’art. 2, punto 2.1, del Capitolato speciale – parte tecnica, espresso in ore: Apparato motore Sistema di propulsione ed eliche Motogeneratore Motopompa e monitor Strumentazione di navigazione e telecomunicazione Impianto elettrico Variatori di assetto Scaletta di accesso all’acqua |  |

A.4) TEMPI DI CONSEGNA

|  | Valore richiesto | Valore offerto |
| --- | --- | --- |
| Indicazione del periodo di anticipazione della consegna dell’unità navale rispetto al termine massimo, espresso in giorni | ≤ giorni 360 |  |

A.5) DISTANZA DELLA SEDE DI COSTRUZIONE DELL’UNITÀ NAVALE (rispetto a Riva del Garda)

|  | INDIRIZZO DELLA SEDE DEL CANTIERE NAUTICO |
| --- | --- |
| Indicazione dell’indirizzo della sede del cantiere nautico di costruzione dell’unità navale |  |

Firma/e del/i legale/i rappresentante/i

____________________________________________